TEMPOMAT

Montážní návod – Škoda Fabia II

TEMPOMAT ŠKODA FABIA II

Lze jej namontovat do vozů Škoda Fabia (5J), Škodafabia Combi (5J) a Škoda Roomster (5J7) s řídící jednotku palubní sítě 6Q1 … … nebo 6Q0 … .... U vozidel s řídící jednotkou 6Q2 … … je nutná její výměna.

Sada tempomatu obsahuje:

Název dílu	Kusů	Pozice

Přepínač pod volantem Škoda Fabia		1		A

Kabelový svazek elektrické instalace tempomatu		1		B

Pomocná svorkovnice 1pólová (dutinka)		1		C

Postup montáže

- odpojte akumulátor

- bílý vodič kabelového svazku tempomatu (konektor A, B, C dle typu motoru)     zapojte do příslušné svorkovnice řídící jednotky motoru dle tabulky (viz. zadní strana návodu). Zbylé dva konektory ustřihněte a vodiče zaizolujte

- vyměňte přepínač pod volantem za přepínač s ovládáním tempomatu (A)

- Hnědou svorkovnici T6y (C) zapojte následovně: PIN 2 - modro/bílý vodič;   PIN 3 - bílý vodič;PIN 5 – černo/červený vodič;PIN 6 – modro/žlutý vodič

osazenou svorkovnici zapojte do řídící jednotky vozu pozice XS3.

-Svorkovnici T41a zapojte následovně : PIN 26, PIN 29 – bílé vodiče,PIN 27 – modro/bílý vodič, PIN 28 – modro/červený vodič,PIN 30 – modro/žlutý vodič,PIN 31 – modro/zelený vodič

- vozy s manuální převodovkou : propojte s modro/červeným vodičem svorkovnice T4h na spínači spojkového pedálu (PIN 2)

- vozy s automatickou převodovkou: propojte s modro/červeným vodičem svorkovnice T4d na spínači brzdového pedálu (PIN 2)

- Osazené jednopólové svorkovnice (D,E) spojte.

na vhodných místech upevněte kabelový svazek elektrické instalace tempomatu stahovacími páskami ke stávající elektrické instalaci vozidla tak, aby nedošlo k jejich prodření o ostré hrany, a aby při jízdě nedocházelo k rušivým zvukům

- namontujte zpět všechny demontované díly a připojte akumulátor

Aktivace tempomatu:

- Pomocí diagnostického přístroje proveďte aktivaci tempomatu nakódováním řídící jednotky v proceduře login kód 11463

Poznámka

Návod k obsluze je součástí Návodu k obsluze vozidla.

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod číslem 1426.

MOLPIR GROUP CZ  a.s.

Železniční 469/4, 772 00 Olomouc,

tel.: 585 315 017-19, fax: 585 315 021,

e-mail: molpir_o@molpir.cz

Na Dědinách 8, 141 00 Praha 4,

tel. 241 482 233, 44, fax. 241 482 255,

e-mail: molpir@molpir.cz

internet: www.molpir.cz